# Приложение 1 к РчиКТ 2006 г.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ

по подготовке автомобилей к участию в зимних трековых гонках сезона 2005 – 2006 гг.

действуют с 01 декабря 2005 г.  до 01 апреля 2006 г.

(Изменения 2006 г. выделены курсивом, удаленный текст зачеркнут)

- Допускаются автомобили с приводом на одну ось:

  - в зачете «А-1600» - с рабочим объемом двигателя до 1600 см3 включительно.

а) Подготовленные согласно требованиям группы "А" Приложения J МСК FIA (Ст.251 – 253, 255), имеющие действующую или закончившуюся не ранее 4-х лет до даты проведения соревнования омологацию FIA или действующую омологацию РАФ. Запрещено применение расширений форм омологации VK и ES;

б) Автомобили  группы «А» с закончившейся омологацией, указанные в п.2.1.1. (см. Приложение 11) КиТТ и подготовленные  в соответствии с п.4.140.2. КиТТ;

в) Автомобили, соответствующие требованиям к автомобилям  группы «Д-1.Н» для автокросса.

г) Автомобили ВАЗ 2113 с расширениями омологации А-5345

1.1.2. Для автомобилей отечественного производства с  8-и клапанной головкой блока цилиндров система впуска (включая впускной коллектор), питания топливом   и выпуска свободная.

1.1.3. Допускается применение только 8-и клапанной головки блока цилиндров с одним  распределительным валом.(исключить с 01.12.2005г)

1.1.4. Запрещено применение системы смазки с «сухим картером».

1.1.5. Минимальная масса автомобиля- 850 кг.

1.2.В зачете «N-1600» - с рабочим или приведенным объемом двигателя  до 1600 см3 включительно:

а) Подготовленные согласно требованиям группы "N" (Ст.251 – 254 Приложения J МСК FIA) и имеющие действующую, или закончившуюся не ранее 4-х лет до даты проведения соревнования омологацию FIA в группе "N". Минимальная масса автомобилей должна соответствовать указанной в карте омологации;

б) Автомобили, подготовленные согласно действующим требованиям зачетной группы «ТУРИНГ-ЛАЙТ» Чемпионата России по АКГ 2004 г.;

в) Автомобили «ЛАДА», соответствующие либо омологации FIA группы «N», либо действующим требованиям к автомобилям «ТУРИНГ-ЛАЙТ» 2004 г., включая дополнения к ним (в этом случае вес автомобиля 1000 кг, включая вес Водителя).

г) Для автомобилей имеющих паспортную мощность двигателя менее 130 л.с. дополнительно разрешены следующие изменения(в этом случае минимальная масса автомобиля – 1000 кг включая массу водителя):

- распределительные валы – свободные, разрешена установка регулируемых шестерен привода распределительных валов. В этом случае система автоматического изменения фаз газораспределения запрещена(должна быть заблокирована);

- для установки распределительных валов разрешены минимально необходимые выборки в поршнях, при этом все остальные параметры поршня – согласно омологации;

- оригинальные гидротолкатели клапанов могут быть заблокированы, для регулировки тепловых зазоров разрешено использовать регулировочные шайбы или иные подобные по принципу действия элементы;

1.2.1. Разрешено дополнять массу автомобиля установкой балласта, размещенного на полу пассажирского салона или багажника в соответствии с требованиями ст.252.2.2. Приложения «J» к МСК ФИА (исключая «примечания»).

1.2.2. Запрещено применение расширений форм омологации VK и ES.

1.3. В зачете «Волга»  допускаются автомобили, подготовленные в соответствии с требованиями к автомобилям национального класса «Волга».

1.4. В зачете «Кубок LADA» допускаются автомобили, подготовленные в соответствии с требованиями Приложения 4 к РЧиКТ 2006 г.

- Во всех зачетах разрешается:

а) подрезка пластиковых частей бамперов, минимально необходимая для свободного размещения комплектных колес, а также удаление декоративных накладок с боковых поверхностей кузова;

б) замена наружных зеркал заднего вида. Минимальная площадь каждого зеркала -  40 см2.

в) отсутствие предусмотренного заводом-изготовителем очистителя заднего стекла;

г) замена стекол (кроме лобового и двери водителя) прозрачным пластиком толщиной не менее 5 мм (со снятием механизма стеклоподъемника), либо поликарбонатом толщиной 3 мм. В любом случае боковые окна (будь то серийные стекла или пластик) должны быть оклеены изнутри прозрачной (без тонировки) защитной пленкой  (спецификация: SAFETY FILM ~~~~ D5170, D5178, D5190, D5195, D5233 или D5197, Ст.253.11 Приложения «J» к МСК FIA ). Защитной  прозрачной пленкой должны быть по всей поверхности оклеены стеклянные рассеиватели наружних световых приборов;

д) замена стандартных блок-фар на осветительные приборы, обеспечивающие работу лампы мощностью не менее 40 Вт;

е) установка фонарей, "стоп-сигналов" и габаритов в салоне автомобиля, при этом допускается снятие предусмотренных заводом-изготовителем фонарей, а образовавшиеся отверстия должны быть закрыты жесткими панелями с применением инструмента(рекомендуется);

ж) заменять, удалять воздушные патрубки системы питания, расположенные до корпуса воздушного фильтра.

## з) установка устройств для защиты моторного отсека агрегатов автомобиля (п.254.6.6.1 Приложения «J» к МСК FIA) снизу из неметаллических материалов(пластмассы,слоистые пластики и т.п.) толщиной не более 5 мм, однако, при этом суммарный вес всех этих устройств, расположенных вперед от нижней части моторного щита со всеми элементами крепления не может превышать 20 кг.

- Во всех зачетах обязательно:

а) применение только оригинального (предусмотренного заводом-изготовителем) лобового стекла типа «Триплекс»;

б) применение в двери водителя только оригинальных (предусмотренных заводом-изготовителем): стекла и стеклоподъемника;

в) наличие одного или двух огнетушителей суммарной массой огнегасящего состава не менее 4-х кг, соответствующих требованиям FIA (Ст.253.7.3 Приложения J МСК FIA), один из огнетушителей может быть заменен системой пожаротушения, соответствующей требования FIA (Ст.253.7.2 Приложения J МСК FIA)  или РАФ (п.3.7 КиТТ);

г) отсутствие электронных систем управления автомобилем (антипробуксовочных устройств, АВС, ESP и т.п.) и телеметрии, включая какие-либо системы сбора/сохранения информации внутри транспортного средства.

д) использование каркаса безопасности, соответствующего Статье 253 Приложения J к МСК или Главе 3 КиТТ. В местах, где шлем водителя может контактировать с каркасом безопасности, предписывается в соответствии со Статьей 253.8.2.2.6 Приложения J к МСК установка защитных накладок, удовлетворяющих стандарту ФИА 8857-2001, тип A (настоятельно рекомендуется), или стандарту ФИА 8857-2001, тип B или SFI спецификация 45.1 (минимальные требования) (См. технический лист №23 «Омологированные ФИА накладки для каркасов безопасности»).В местах, где  другие части тела водителя, сидящего на месте и пристегнутого ремнями безопасности, могут контактировать с каркасом безопасности, должна быть предусмотрена установка защитных накладок из мягкого материала  не  поддерживающего  горения.

е)  удаление всех сидений, кроме сидения водителя;

ж) обязательно применение  шин, ошипованных в соответствии с Приложением 2 КиТТ 2004 2005г. с шипом 1,5мм (кроме зачетных групп в зачетных группах «N-1600» и «LADA» см. Приложение 2 и 3 к РЧиКТ 20052006г.);

з) выпускная система должна быть оборудована любым глушителем, обеспечивающим уровень шума не более 103 децибел.

4. Имя и фамилия Водителя должны быть нанесены с обеих сторон автомобиля на передних крыльях (высота букв не менее 40 мм) или на задних боковых стеклах (высота букв не менее 60 мм).

5. Стартовые номера должны быть нанесены в соответствии со Статьями 206 и 207 СК РАФ. Цвет цифр – темные цифры на светлом фоне или светлые цифры на темном фоне.

6. Водитель может заявить на соревнование шесть покрышек, которые маркируются на предварительной технической инспекции (для “N-1600” – по Приложению к Регламенту ЧР). Поверка соответствия шипованных шин требованиям «Приложения 2 к КиТТ» 2004 2005 г. должна производиться  Техническими контролерами  во время формирования каждого из заездов. В случае протеста проверка шипа может производиться Техническим Комиссаром с извлечением шипа из покрышки.

Комитет Спортивной техники

Комитет трековых и ледовых гонок